## Slide 1: Строительство монолитных цементобетонных, армобетонных и железобетонных покрытий и оснований
Подготовил:
Ст.гр. С3-15
Дмитриев Н.В
Проверил:
Айсуваков И.Н
Уфа 2017

## Slide 2: 1. Конструкция дорожных одежд с монолитными цементобетонными покрытиями.
Цементобетонные покрытия относятся к усовершенствованным покрытиям капитального типа, отвечающим современным требованиям автомобильного движения. Достаточная шероховатость ровной поверхности обеспечивает надежное сцепление колес автомобиля с покрытием. Срок службы цементобетонных покрытий без капитального ремонта составляет около 30 лет.
Не менее важным преимуществом бетонных покрытий по сравнению с другими является полная механизация всех работ во время строительства дороги: приготовление бетонной смеси, ее распределение и уплотнение. Это позволяет считать цементобетонные покрытия наиболее перспективными для массового дорожного строительства. цементобетонные покрытия являются основными и наиболее динамично развивающимися для скоростного движения на автомобильных дорогах.

## Slide 3
Конструкции дорожных одежд принято классифицировать:
по технологии строительства – монолитные, сборные, сборно-монолитные;
по числу слоев – одно- и двухслойные;
по наличию и виду арматуры – неармированные, армированные (армобетонные, железобетонные, непрерывно армированные);
по виду бетона – из тяжелого бетона, из легкого бетона (керамзитбетона, термолитобетона);
по расположению в дорожной одежде – в покрытии, в основании;
по напряженному состоянию – обычные, предварительно напряженные (армированные и безарматурнообжатые);
по виду цемента – на обычном портландцементе, на напрягащем цементе;
по способу уплотнения – из вибрированного бетона, из трамбованного бетона, из литого бетона, из укатываемого тощего бетона

## Slide 4
Поперечные разрезы типовых дорожных одежд с цементобетонным покрытием, устраиваемых комплектами машин.
а) со скользящими формами б) с применением рельс-форм
1-покрытие 2 выравнивающий слой 3-основание 4-доп.слой основания
5-земляное полотно в-укрепленная полоса

## Slide 5: 2. Технология устройства цементобетонного покрытия комплектами машин ДС-110 со скользящими формами.
В состав комплекта машин ДС-110 входят бетоноукладчик ДС-111 с боковыми скользящими формами, бетоноотделочная машина ДС-105А, машина для нанесения пленкообразущих материалов ДС-105А. Ведущим механизмом является бетоноукладчик ДС-111 со скоростью укладки 2м/мин, сменной длиной захватки 550 м или 4125 кв.м покрытия.
До начала работ бетоноукладчика должны быть выполнены следующие работы:
спрофилированно под проектные отметки цементогрунтовое основание с необходимой прочностью
натянута с двух сторон копирная струна для работы бетоноукладчика ДС-111 в автоматизированном режиме
устроено требуемое количество въездов на основание и съездов с него
подготовлены временные дороги для подвоза бетонной смеси

## Slide 6
Бетоноукладчик ДС-111
Бетоноотделочная машина ДС-105А

## Slide 7: 3. Особенности двухслойных цементобетонных покрытий
Бетонные покрытия могут быть одно- и двухслойными. Верхний слой покрытия должен быть не тоньше 6см. Двухслойные покрытия должны применяться, как правило, при их строительстве комплектом машин, передвигающихся по рельс-формам, с целью использования в бетоне для нижнего слоя менее прочных и морозостойких местных каменных материалов.
Организация работ по строительству двухслойного покрытия должна обеспечивать ритмичную укладку смеси с расчетом получения однородного, монолитного и плотного бетона по всей толщине покрытия.
Для этого разрыв во времени между укладкой нижнего и верхнего слоев при температуре воздуха 5-20°С должен быть не более 1ч; при температуре 20-25°С – не более 45мин, при температуре 25-30°С – не более 30мин.
Работы по строительству участка двухслойного покрытия следует заканчивать с расчетом укладки верхнего и нижнего слоев одновременно.

## Slide 8: 4. Армобетонные и железобетонные цементобетонные покрытия и основания
Необходимо различать армобетонные покрытия и железобетонные. Различие состоит в том, что в армобетонных покрытиях процент армирования меньше минимального, предусматриваемого для железобетонных плит. В армобетоне растягивающее напряжение воспринимается как арматурой, так и бетоном. Коэффициент предельного армирования армобетона порядка 0,10 – 0,15.
Минимальный коэффициент армирования железобетона – 0,25.
Строительство монолитных цементобетонных, армобетонных и железобетонных покрытий аэродромов имеет общую схожесть с технологией строительства дорожных покрытий.

## Slide 9: Распределение бетона при его подачи и укладка арматурной сетки

## Slide 10: 5. Предварительно напряженные цементобетонные покрытия
Монолитные предварительно напряженные покрытия бывают неподвижные и подвижные.
Систему покрытия (а,б) называют внешне обжатой. В покрытии арматура в плите полностью отсутствует, что является важным преимуществом. Система имеет следующие недостатки: необходимы мощные упоры; в бетоне покрытия возникают значительные напряжения; в течение 2–3 лет в бетоне развиваются деформации ползучести, что приводит к необходимости 1–2 раза в год восстанавливать потерянную часть предварительного напряжения; строительный период растягивается на 2–3 года, что осложняет организацию строительства покрытий.
На рисунке (б) показана подвижная система покрытия с внешнем обжатием, упругие швы которой допускают ограниченные перемещения плиты в пределах.
На рисунке (в) система с внутренним обжатием за счет предварительного напряжения арматуры.

## Slide 11
концевой упор
участок плиты без швов
силовой шов
упругий шов
арматура из высокопрочной стали

## Slide 12: 6. Цементобетонное покрытие на укрепительных полосах
На укрепительных полосах покрытие следует устраивать с применением специальных бетоноукладчиков. Допускается использование площадочных вибраторов и виброреек. После уплотнения бетонной смеси площадочными вибраторами отделку поверхности допускается производить при помощи виброреек и путем выглаживания поверхности бетона брезентовыми или резиновыми лентами.
Уплотнение бетонной смеси поверхностными вибраторами следует производить прямыми непрерывными полосами с перекрытиями на 5-10см. На каждой позиции вибратор допускается выдерживать 40-60с.

## Slide 13: 7. Контроль качества работ при устройстве цементобетонных покрытий и оснований
При приготовлении и укладке бетонной смеси лаборатория должна контролировать:
качество материалов
состав бетона и назначение дозировки материалов
правильность хранения материалов
приготовление бетонной смеси, ее однородность, подвижность и жесткость
объем вовлеченного в бетону смесь воздуха на месте приготовления и укладки
соответствие прочности и морозостойкости бетона
условия твердения и набор прочности бетона в заданные сроки
введение технической отчетности по контролю качества материалов, приготовления смеси и прочности бетона

## Slide 14: Спасибо за внимание.