ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП 04. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИи ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

для профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»

гп. Междуреченский, 2015

Контрольно – оценочные средства учебной дисциплине  ОП.04 Основы технологии общестроительных работ разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.01.07  Мастер общестроительных работ в рамках ОПОП СПО осваивают квалификации: Каменщик - электросварщик ручной сварки

Организация-разработчик: бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»

Разработчики:

Абакумов Александр Валерьевич, мастер производственного обучения

| Рассмотрено Протокол заседания МО от «27» 05 2015 № 9 |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП 04. Основы технологии общестроительных работ основной профессиональной образовательной программы  начального профессионального образования по профессии 08.01.07  Мастер  общестроительных работ

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине позволяет оценивать:

- Освоение  знаний и умений в рамках формируемых  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности:

| № п/п | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Знания | Умения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 3.2. производить общие каменные работы различной сложности. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 3.4. выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | .ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении зданий всех типов. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 5.5. Производить ремонт печей. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной сложности. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |
|  | ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ | виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных машин. | составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; |

- Освоение  общих компетенций (ОК):

| № п/п | Код контролируемой компетенции (ОК) | Показатель оценки результата |
| --- | --- | --- |
|  | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к профессии в процессе учебной деятельности и на практике; участие в мероприятиях, проводимых в рамках профессии, специальности |
|  | ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | рациональность организации профессиональной деятельности, выбора типовых методов и способов решения профессиональных задач, оценки их эффективности и качества |
|  | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | демонстрирует понимание ситуаций, стремится предложить их решение. прогнозирует риски и преимущества тех или иных профессиональных решений, ориентируется на этот прогноз в ситуациях принятия решений |
|  | ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | результативность поиска необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные и интернет ресурсы |
|  | ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности | рациональность использования информацион-но-коммуникационных технологий при решении профессиональных задач |
|  | ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | эффективность общения и взаимодействия с участниками образовательного процесса; активность включения в коллективную деятельность |
|  | ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | стремится к осознанию целей, задач исполнения воинской обязанности обнаруживает уверенное знание целей, задач исполнения воинской обязанности, ее содержания, основных положений Общевоинских Уставов и готовность к их практическому применению. демонстрирует понимание важности и значимости исполнения воинской обязанности в современных условиях, ее содержания, правовых основ военной службы и степени ответственности за уклонение от конституционного долга гражданина РФ |

Задания

1 Вопросы

1. Перечислите свойства строительных материалов которые относятся к физическим.

2.Дайте определения механическим свойствам строительных материалов.

З. Как классифицируются горные породы?

4.Назовите основные виды изверженных горных пород?

5.Объясните образование и виды осадочных горных пород.

6.Перечислите виды природных каменных материалов и назовите область их применения.

7.Как классифицируются керамические материалы и изделия?

8.Перечислите виды состав глин.

9.В чем заключается сущность производства глиняного кирпича способом пластического прессования?

10.Дайти характеристику различным видам глиняного кирпича.

11..Какие керамические материалы применяют для облицовки фасадов?

12.Что относится к специальным видам керамического кирпича?

13.Назовите виды и область применения изделий из стекла?

14.Какие вяжущие относятся к воздушным?

15.Назовите виды воздушной извести?

16.Получение и виды гипсовых вяжущих веществ.

17.Какие вы знаете свойства гипса?

18.В чем заключается сущность производства портландцемента?

19.Перичислите разновидности портландцемента.

20. Какие добавки к вяжущим веществам применяют для бетонов

21.Как классифицируются заполнители по объемной массе?

22.Какие пески по происхождению существуют?

23.Дайте определение гравия и щебня.

24.Какие материалы относят к пористым заполнителям?

25.Как классифицируются растворы по назначению?

26.Объясните основные свойства строительных материалов.

27.Как приготавливаются и транспортируются растворы?

28.Как классифицируют бетоны по виду вяжущего?

29.Что означает связность бетонной смеси?

30.Как подбирается состав бетона?

2. Вопросы

1.	Как классифицируются здания по назначению?

2.	Перечислите основные элементы зданий

3.	Опишите виды строительных работ

4.	Дайте понятие  о кладке и  опишите виды кладок

5.	Сформулируйте и объясните правила разрезки для каменной кладки

6.	Перечислите основные факторы, влияющие на прочность кладки

7.	Назовите и опишите инструменты, применяемые для каменной кладки

8.	Объясните способы расстилания и разравнивания раствора

9.	Раскройте сущность способов кладки

10.	Опишите основные способы раскладки кирпича

11.	Изложите последовательность кладки углов в 1; 1,5; 2; 2,5 кирпича по цепной системе перевязки

12.	Начертите последовательность кладки примыканий и пересечений по	цепной системе перевязки

13.	Объясните последовательность кладки углов по многорядной системе перевязки

14.	Нарисуйте последовательность кладки примыканий и пересечений по многорядной системе перевязки

15.	Объясните технология кладки столбов и простенков

16.	Перечислите виды и изложите технологию кладки стен облегченной конструкции

17.	Расскажите технологию армированной кладки. Назовите виды армирования

18.	Расскажите технологию кладки колодцев

19.	Назовите виды перемычек и опишите технология их кладки

20.	Опишите устройство деформационных швов

21.	Объясните организацию труда каменщика

22.	Перечислите требования к качеству кладки

23.	Опишите мероприятия по охране труда при кладке

24.	Объясните технологию кладки  из керамических камней и назовите ее разновидности

25.	Перечислите виды смешанной кладки

26.	Назовите виды и опишите технология декоративной кладки

27.	Объясните технологию лицевой кладки

28.	Объясните технологию облицовки стен одновременно с кладкой

29.	Объясните технологию облицовки ранее выполненных стен

30.	Перечислите виды и опишите способы бутовой кладки

31.	Объясните технологию  бутобетонной кладки

32.	Опишите назначение и виды гидроизоляции

33.	Опишите технологию выполнения вертикальной и горизонтальной гидроизоляции

34.	Объясните способы пробивки  и заделки отверстий?

35.	  Объясните технологию подводки фундаментов

Тест

На сколько групп по долговечности делятся жилые здания?

а) 3       б) 5        в) 6       г) 4

Стены,  которые передают на фундамент не только нагрузку от собственной веса, но и ветровую нагрузку, называются…

а) навесными     б) несущими    в) ненесущими    г) самонесущими

К специальным работам относят … работы

а) кровельные   б) свайные     в) санитарно-технические    г) земляные

Для устройства печей и труб применяют…

а) силикатный б) керамический пластического прессования в) керамический пустотелый  г) керамического полусухого прессования

Элементы каменной кладки

Места, где лицевая плоскость одной части стены выступает в ту или другую сторону от лицевой плоскости другой части, называют …

а) уступом       б) бороздой       в) штробах           г) пилястрой

При повышении пластичности раствора, прочность кладки

а) увеличивается  б) уменьшается  в) остается неизменной

г) повысится, если увеличить толщину шва

Каким звеном целесообразно вести кладку стен с большим количеством архитектурных деталей и проемов

а) “тройка”                б) “двойка”       в) “четверка”    г)”пятерка”

Ширина рабочего места составляет

а)2,5 -:- 2,6м             б) 2,0 -:- 2,1м     в) 1,5 -:- 1,6      г) 3,7 -:- 3,8м

Какой инструмент применяют для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора?

а) Правило                б) порядовку        в) кельму            г) швабровку

При кладке стен из пустотелого кирпича применяют раствор подвижностью не более …

а) 9…13см                 б) 12…14см        в) 5 -:- 6см            г) 7…8см

Для кладки стен в 1 кирпич тычкового ряда кирпич располагают стопками  с расстоянием между ними …кирпича

а) в 2 кирпича           б) в 1,5 кирпича   в)  0,5 кирпича    г) в 1 кирпич

Более трудоемким способом кладки является

а) вприжим     б) вприсык     в) вприсык с подрезкой  г) вполуприсык

Какой из способов кладки применяется при кладке стен впустошовку?

а) вприсык         б) вприсык с подрезкой раствора      в) прижим

г) вполуприсык

Какими расшивками швам предают выпуклую форму:

а) круглого сечения     б) вогнутыми      в) треугольными двусрезными      г)прямоугольной

Какие швы расшивают в первую очередь:

а) горизонтальные       б) поперечные        в) продольные     г) вертикальные

При однородной перевязки поперечные швы в системных рядах сдвинуты относительно друг друга на …

а) ½ кирпича       б) ¼ кирпича     в) ¾ кирпича    г) не сдвинуты

Сколько ¼ кирпича укладывается в 1 ряду кладки угла в 2 кирпича по многорядной системе перевязки ?

а) 4                б) 2        в)     6         г) ни одной

По какой системе перевязки выполняется кладка столбов?

а) цепной     б) трехрядной     в) многорядной     г) по любой

Кирпично – бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой …

а) в 1 этаж    б) не более 3 этажей     в) до  4 этажей    г) до 5 этажей

Диаметр арматуры в зигзагообразных сетках должен быть не более …

а) 5мм      б) 6мм     в) 7мм       г) 8мм

Толщину стенок колодца выкладывают

а) ½ кирпича      б) не менее 1 кирпича        в) не более 1 кирпича      г)  1,5 кирпича

Длина рядовой перемычки должна быть больше ширины проема на …

а) 50см             б) 60см            в)    40см           г) 30см

Толщина шпунта в осадочных швах, как правило, составляет

а) 1 кирпич     б) ½ кирпича       в) ¾ кирпича        г) 1 ½ кирпича

Каким звеном рекомендуется производить кирпично – бетонную кладку

системы Н.С Попова

а) “тройка “    б) “двойка”       в) “пятерка”       г) “ четверка”

Отклонение рядов кирпичной кладки от горизонтали на 10м длины стены не должно превышать …

а)   10мм          б) 15мм        в)   5мм         г) 20мм

Зазор между стеной строящегося здания и рабочим настилом подмостей не должен превышать …

а) 5см            б) 10см            в)  15см         г)20см

Для кладки стен из пустотелых керамических камней

применяют раствор подвижностью …

а) 5 – 6 см             б)  7 -:- 8см              в)  9 – 10см         г) 11-:-12см

Выполняя кладку из природных камней, каменщик наносит кельмой на верхнюю поверхность поставленного на стене камня две полосы раствора шириной …

а) 30мм           б)   40мм         в)     60мм          г) 70мм

Через сколько рядов нужно перевязывать тычками кирпичную облицовку бутовых стен ?

а) 3                              б)     4-:-6                      в)    2                          г) 7 – 8

Как называется наружные стены, если усложненные части у них занимают не более 40%

Площади лицевой поверхности?

а) простые          б)  средней сложности        в) сложные          г) особо сложные

Сколько ¾ кирпича укладывается в 1 ряду облицовке при кладке угла из кирпича 88мм с облицовкой лицевым кирпичом ( толщена стены  380мм)

а)  1                 б)   2                 в)  4                  г) не одной

Плиты из природного камня закрепляют …

а) проволокой                   б) крюками              в) анкерами            г) скобами

Что не применяют при креплении бетонных облицовочных плит к ранее выполненной кладке?

а) проволоку                б) скобы                   в)  дюбеля           г) крюки

Какие растворы нельзя применять для облицовки стен?

а) цементные    б) цементно – известковые   в) смешанные    г) на легких заполнителях

Где располагают пакеты облицовочных материалов?

а) В транспортной зоне       б) рядом с пакетами кирпича       в)  на пакетах с кирпичом                             г) на стену

Какого вида вибратора для уплотнения бетонной смеси не существует?

а) внутренние         б) наружные           в)   поверхностные        г) грунтовые

Какой инструмент используют при плинтовке камней?

а) молоток - кулачок         б)  тромбовка        в) кувалда          г) молоток – кирочка

Бутовая кладка с применением шаблона для подбора одинаковых камней называется…

а) “под залив “      б) “под скобу”          в) “под лопатку”      г) с применением виброуплотнения

Поперечный размер камней при бутобетонной кладке не должен превышать …

а)  1/5 ширины конструкции           б) ¼ ширины конструкции

в) 1/3 ширины конструкции 	г) ½ ширины конструкции

На каком расстоянии друг от  друга ставят ящики с раствором при кладке фундаментов “ под лопатку”?

а) 1м                 б)  2м                     в)  3 – 5м                   г)  6 – 7м

К какому виду гидроизоляции относится процесс торкретирования:

а) Окрасочной           б) оклеечной             в) штукатурной

г) листовой

Оклеичную гидроизоляции выполняют …

а) только в 1 слой      б) минимум в 2 слоя         в) 1 – 4 слоя

г) максимум 3 слоя

Для пробивки круглых отверстий Ǿ 30мм применяют…

а) отбойный молоток      б) скальпель      в) кувалду         г) шлямбур

Какого из способов разборки каменных конструкций не существует?

а) пневматический          б)   ручной           в)  механизированный

г) взрывной

Фундаменты подводят участками длиной …

а) 1,0 …1,5м                б) 1,5 …2м          в) 2… 2,5м      г) 2,5 … 3м

Какого способа кладки в зимних условиях не существует?

а) замораживанием     б)  в тепляках        в) оттаиванием

г) с электроподогревом

Какая температура раствора должна быть при кладке способом замораживания, если температура воздуха до – 10ºС?

а) 0ºС                б) - 2ºС           в) 3ºС             г) не ниже 5ºС

Какой из перечисленных растворов не применяют в качестве противоморозных добавок

а) NaCl                б) NaNO2            в) CaCl2            г) CaNO3

В течении какого срока наблюдают за состоянием кладки после наступления круглосуточных положительных температур?

а) 1 – 3                  б) 3÷5                    в)5 – 7              г) 7 – 10суток

Что составляется на основе топографического плана местности

а) Генплан                  б) Рабочие чертежи                в) ППР             г) ПОС

Линии, определяющие общие размеры и конфигурацию зданий называются …

а) Главными       б) Основными        в)  Вспомогательными

г) Дополнительными

Землемерных лент какой длины не существует?

а) 20м                б) 30м                  в) 24м            г) 50м

Оптическая система, помещенная в металлический корпус называется …

а) Окуляр             б) Объектив            в) Зрительная труба         г) Уровень

Нивелира какой конструкции не существует?

а) уровневые             б) с самоустанавливающей линией

в) высотомеры          г) с компенсатором

Сколько подъёмных винтов в теодолите?

а) 1           б)  2            в)   3            г)  4

Как называется плоскость, проходящая через опорные площадки монтируемых конструкций этажа?

а) исходная                                  б) монтажный горизонт

в) измерительный горизонт       г) проецируемый горизонт

Куда наносят все результаты измерений?

а) ППР       б) ПОС     в) исполнительную геодезическую схему      г) рабочие чертежи

#### Тест 2

1. Пастели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами / слоями. Это ....

1)   система перевязки кладки;

2)   второе правило разрезки;

3)   первое правило разрезки;

4)   третье правило разрезки.

2. Кладку выполняют, как правило, горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т.е. на ...

1)   тычок;

2)   ложок;

3)   пастель;

4)   забуткой.

3. Ширину кладки стен, называемую обычно толщиной, делают кратной половине кирпича или камня: в полтора кирпича -

1)   - 25 см;

2)    - 38 см;

3)    - 51 см;

4)    - 64 см.

4.   Углубление в кладке стены, кратное половине кирпича (камня) - носит название

1)   ниша;

2)   уступ;

3)   пилястра;

4)   простенок.

5. Кирпич выпускают в основном двух видов: одинарный размером 250 х 120 х 65 мм и утолщенный размером ...

1)  250 х 120 х 70

2)  250 х 120 х 78

3)  250 х 120 х 80

4)  250 х 120 х 88

6. Для подачи и расстилания раствора на стене служит ...

1)  кельма;

2)  растворная лопатка

3)  расшивка

4)  швабровка.

7. Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладе верст между порядовками и маяками, носит название

1)   строительный уровень;

2)   правило;

3)   шнур-причалка;

4)порядовка.

8. На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм или просверлены отверстия для закрепления причалки через каждые...

1)   55 мм

2)   67 мм

3)   75 мм

4)   77 мм

9. Кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами называют ...

1)   ложковым рядом;

2)   забуткой;

3)   тычковым рядом;

4)   обрезом кладки.

10. Кладка на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением швов и их расшивкой с использованием кельмы выполняется способом ...

1)   вприжим;

2)   вприсык;

3)   вприсык с подрезкой раствора;

4)   вполуприсык.

11. При армированной кладке в прямоугольных сетках применяется арматура диаметром не более ...

1)   2,5 мм

2)   5 мм

3)   7,5 мм

4)   8 мм

12. Общая ширина рабочего места каменщиков ...

1)   2-2,5 м

2)   2,5-2,6 м

3)   2,6-2,7 м

4)   2,7-3 м

13. Кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (пастели) называют ...

1)   кирпичной кладкой;

2)   бутобетонной кладкой;

3)   бутовой кладкой;

4)   блочной кладкой.

14. Конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определенном порядке, это -

1)   каменные работы;

2)   работы по монтажу конструкций;

3)   кровельные работы;

4)   отделочные работы.

15. Раскол бутовых камней большой величины на более мелкие с созданием двух приблизительно параллельных поверхностей называется ...

1)   приколкой;

2)   трелевкой;

3)   подбивкой;

4)   плинтовкой.

16. В зигзагообразных сетках для армирования кладки разрешается использовать арматуру диаметром не более ...

1)   0,5 мм

2)   0,8 мм

3)   2,5 мм

4)   3 мм

17.  Перегородки из гипсовых плит могут быть

1)   межкомнатными и межквартирными;

2)   межкомнатными;

3)   межквартирными;

4)   не могут.

18.  Самый прочный вид бутовой кладки ...

1)   «под лопатку»;

2)   «под залив»;

3)   с применением виброуплотнителя;

4)   «под скобу».

19. На какое основание укладывают первый слой бутового камня? На ...

1)   мокрый песок;

2)   раствор бетона;

3)   влажное основание;

4)   сухое основание.

20. При кладке тычковых рядов камни предварительно раскладывают на стене на расстоянии...

1)   6-8 см

2)   8-10 см

3)   10-12 см

4)   12-14

21. Перегородки выкладывают на растворе марки не ниже ...

1)   5-и

2)   6-и

3)   15-и

4)   20-и

22. В смешанной кладке (легко -бетонные камни и облицовочный кирпич) скобы устанавливаются через ...

1)   5 рядов;

2)   6 рядов;

3)   7 рядов;

4)   8 рядов.

23. Металлическую балку или ферму с устройствами для захвата монтируемых элементов называют ...

1)   траверсы;

2)   стропы;

3)   крюки;

4)   петли.

24. Чтобы машинист крана знал, чьи команды он обязан выполнять, стропальщик (сигнальщик) и звеньевой надевают на левую руку повязку ...

1)   красного цвета;

2)   зеленого цвета;

3)   желтого цвета;

4)   белого цвета.

25. Отклонения установленных фундаментных блоков от проектного положения не должны превышать по высоте до ...

1)   5 мм

2)   10 мм

3)   12 мм

4)   15мм

26. В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют прогоны, которые носит название

1)   блоки;

2)   балки;

3)   марши;

4)   ригели.

27. До проектного положения ригели доводят монтажными ...

1)   молотками;

2)   ломиками;

3)   зубилом;

4)   кельмой.

28. Последовательность кладки из керамических пустотелых камней несколько иной, порядок кладки

1)   наружная верста - забудка - внутренняя верста;

2)   наружная верста - внутренняя верста - забудка;

3)   внутренняя верста - забудка - наружная верста

4)   внутренняя верста - наружная верста - забудка

29. Для спуска рабочих в траншеи (котлованы) устанавливают стремянки шириной ...

1)   0,50 м

2)   0,60 м

3)   0,75 м

4)   0,85 м

30. Назовите размеры обыкновенного кирпича.

1)  250 х 100 х 60

2)  250 х 120 х 65

3)  250 х 125 х 70

4)  250 х 125 х 65

31. В отдельных случаях, например, при кладке перегородок кирпич укладывают на ребро, т.е. на ...

1)  пастель;

2)  тычок;

3)  ложок;

4)  затрудняюсь ответить.

32. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее...

1)  30 см

2)  40 см

3)  50 см

4)  60 см

33. Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1м ограждают перилами высотой не менее ...

1)  0,80 м

2)  1 м

3)  1,20 м

4)  1,50 м

34. При работе в траншеях или котлованах следят, чтобы бровки были освобождены от материалов на ширину не менее ...

1)  0,50 м

2)  0,80 м

3)  1 м

4)  1,5 м

35. Поверхность облицовки проверяют ...

1)  визуально;

2)  отвесом;

3)  контрольной рейкой;

4)  правилом.

36. Опорная часть, через которую передается нагрузка от здания на грунт - основание, это -

1)  стены;

2)  фундаменты;

3)  перекрытия;

4)  перегородки.

37. Часть возводимого сооружения или здания, на которой в течение определенного времени выполняется определенный строительный процесс, называется

1)  рабочим местом;

2)  делянкой;

3)  операцией;

4)  захваткой.

38. Часть кладки, выступающей из общей лицевой плоскости в виде прямоугольных столбов...

1)  борозды;

2)  ниши;

3)  пилястры;

4)  уступы.

39. Кладку, расположенную между двумя соседними проемами, называют ...

1)  нишей;

2)  простенком;

3)  уступом;

4)  напуском.

40. Приспособление для пробивки круглых отверстий диаметром до 50 мм носит название

1)  шлямбур;

2)  скарпель;

3)  стальной лом;

4)  кувалда.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

| 1-3 | 11-2 | 21-2 | 31-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | 12-2 | 22-4 | 32-4 |
| 3-2 | 13-3 | 23-1 | 33-2 |
| 4-1 | 14-1 | 24-3 | 34-1 |
| 5-4 | 15-4 | 25-2 | 35-3 |
| 6-2 | 16-2 | 26-4 | 36-2 |
| 7-3 | 17-1 | 27-2 | 37-4 |
| 8-4 | 18-3 | 28-1 | 38-3 |
| 9-2 | 19-4 | 29-3 | 39-2 |
| 10-1 | 20-2 | 30-2 | 40-1 |